## Slide 1: 多板钻孔三维缺陷分类
数据集、17 组实验结果与下一步

## Slide 2: 当前结论
  整体基线是原版完整体积 3D ResNet18，首层卷积核为 7×3×3。
  Head40-733 是与原版基线比较的 Head40 主方法。三板 F1 从 86.50% 提高到 88.58%。
  Head40-533 是后续结构和加权实验的局部对照，不是整体基线。
  复杂结构和动态降权尚未稳定超过 Head40-733。主要难点是模糊缺陷漏检与板间差异。

## Slide 3: 数据集与任务
  单个钻孔的三维 RAW 体积，正常/缺陷二分类：正常为 0，缺陷为 1。
  每个样本有对应二维图和来源记录。“清晰/模糊”是难度分组，不是第三类。
  Head40 由 TOML 的 center2、bHeadUp 定位，深度为 40；横截面有 29×29、37×37、49×49。
  输入前统一深度方向，每个样本独立进行 P1/P99 归一化。

## Slide 4: 训练池与独立测试集
用途 | 板数 | 正常 | 缺陷 | 总数
训练/验证池 | 22 | 3181 | 1183 | 4364
独立测试集 | 3 | 556 | 222 | 778

## Slide 5: 板级划分
  训练池由原 14 板和新增 8 板组成，正常:缺陷约 2.69:1。
  独立测试板为 0024、0030、0031，与训练池板号隔离。

## Slide 6: 训练池的清晰/模糊分组
难度 | 正常 | 缺陷 | 合计
清晰 | 2257 | 588 | 2845
模糊 | 924 | 144 | 1068

## Slide 7: 分组标注说明
  清晰正常 2257 个包含原清晰标记 2170 个和补入的 87 个真实正常样本。
  另有 451 个新增训练板缺陷未细分清晰/模糊，仍包含在训练和整体指标中，未强行归入分组表。

## Slide 8: 独立测试集的标注范围
  三块测试板各有 130、116、532 个样本；0031 占测试集 68.4%。
  正常样本：清晰 418、模糊 138。
  缺陷样本：222 个均有“缺陷”标签，但未细分清晰或模糊。
  因此，当前不能从三板测试集直接统计模糊缺陷检出率，也不能断言测试集客观上没有模糊缺陷。

## Slide 9: 划分与评价口径
  训练/验证池采用固定五折，每个样本只进入一次验证折。
  五折按孔划分，同一块板可同时出现在训练折和验证折；这不是未见板泛化评估。
  三块测试板与训练板隔离，但已用于多次方案比较，不再是完全未触碰的模型选择集。
  下列表格全部使用 best_loss 检查点的五折指标算术均值。三板每折均预测同一批 778 个样本，不是 3890 个不同样本。
  表中 P/R/Sp 分别为缺陷精确率、缺陷召回率、正常特异度；AUC 为 ROC-AUC，AP 为平均精确率。

## Slide 10: 实验顺序与对照关系
  原版完整体积 ResNet18：整体实验基线。
  Head40-733：保持原版 7×3×3 卷积核的 Head40 主方法。
  Head40-333 与 Head40-533：首层卷积核深度消融。
  ACB、Layer2、并行 stem、池化、Layer3 E1～E4：结构改动。
  模糊样本权重 0.5/0.0 与 RACW：训练损失改动。

## Slide 11: 方法 01—04：输入与首层卷积
  01 原版完整体积 ResNet18：不做 Head40 裁剪，首层卷积核 7×3×3；首层卷积和池化步幅均为 (2,1,1)。
  02 Head40-733：裁剪钻头附近深度 40，保持 7×3×3 卷积核；首层卷积和池化步幅改为 (1,1,1)，避免过早压缩深度。
  03 Head40-333：在 Head40-733 的设置下，把首层卷积核改为 3×3×3。
  04 Head40-533：把首层卷积核改为 5×3×3；也是后续 533 派生实验的局部对照。
完整体积与 Head40-733 的差异同时包含裁剪和浅层步幅调整，不能把全部收益单独归因于裁剪。

## Slide 12: 方法 05—07：卷积和下采样
  05 Head40-733 + ACB：仅将 Layer1 首块的第一个 3×3×3 卷积替换为 3×3×3、1×3×3、3×1×3、3×3×1 四分支卷积，分支经 BN 后相加。
  06 Head40-533 + Layer2 保留深度：Layer2 首块步幅从 (2,2,2) 改为 (1,2,2)，只在 H/W 下采样。
  07 并行首层卷积：以 3×3×3 和 5×1×1 两个卷积分支替代单个 5×3×3，两个 64 通道输出经 BN 后相加。

## Slide 13: 方法 08—10：Layer4 池化
  08 横截面均值、深度最大池化：Layer4 特征先对 H/W 求均值，再沿 D 取最大值，得到 512 维分类向量。
  09 全局平均/最大池化拼接：Layer4 的全局平均池化 GAP 与全局最大池化 GMP 各输出 512 维，拼成 1024 维分类。
  10 全局平均/轴向最大池化拼接：将 512 维 GAP 与 512 维“先 H/W 均值、再 D 最大值”向量拼接分类。
以上三组均以 Head40-533 为局部对照，其他训练设置不变。

## Slide 14: 方法 11—14：Layer3 轴向辅助分支
  E1：保留 Layer3→Layer4→GAP 主干；Layer3 辅助分支先做 H/W 均值，再用一维卷积 k=1 投影到 128 通道，沿 D 最大池化，最后与主干 512 维特征拼接。
  E2：在 E1 的投影后增加一维卷积 k=3，学习相邻深度位置关系。
  E3：将 E2 的单尺度卷积改为并行 k=3 与 k=5，各输出 64 通道后拼接。
  E4：在 E3 上增加 H/W 最大池化，与 H/W 均值拼接后再做轴向卷积。
四组最终都将 128 维辅助向量与 512 维主干向量拼成 640 维分类。

## Slide 15: 方法 15—17：模糊样本损失权重
  15 固定权重 0.5：保持 Head40-533 结构与标签不变，模糊样本交叉熵权重为 0.5，其他样本为 1.0。
  16 固定权重 0.0：同样仅改训练损失，模糊样本权重为 0，其他样本为 1.0。
  17 RACW：前 5 轮普通交叉熵；之后只对模糊样本按类中心可靠度动态加权，其他样本权重为 1.0。类中心只由明确清晰的高可靠训练样本建立。
  三组均以 Head40-533 普通交叉熵作为局部对照；测试时不使用样本权重。

## Slide 16: 五折验证结果 01—04（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
01 原版基线 | 93.51 | 90.71 | 84.78 | 87.64 | 96.76 | 97.46 | 95.26
02 Head40-733 | 94.13 | 91.58 | 86.31 | 88.86 | 97.04 | 97.86 | 95.99
03 Head40-333 | 93.74 | 89.52 | 87.15 | 88.31 | 96.20 | 97.89 | 95.97
04 Head40-533 | 94.06 | 90.23 | 87.57 | 88.88 | 96.48 | 97.88 | 96.03

## Slide 17: 五折验证结果 05—08（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
05 733+ACB | 93.97 | 91.00 | 86.31 | 88.58 | 96.82 | 97.77 | 95.90
06 Layer2保深 | 93.70 | 91.28 | 84.87 | 87.94 | 96.98 | 97.61 | 95.70
07 并行stem | 94.16 | 91.64 | 86.39 | 88.92 | 97.04 | 97.81 | 95.98
08 H/W均值+D最大 | 93.81 | 90.95 | 85.71 | 88.25 | 96.82 | 97.86 | 95.92

## Slide 18: 五折验证结果 09—12（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
09 GAP+GMP | 93.97 | 90.92 | 86.39 | 88.59 | 96.79 | 97.64 | 95.71
10 GAP+轴向最大 | 94.29 | 91.05 | 87.57 | 89.27 | 96.79 | 97.90 | 96.00
11 Layer3 E1 | 94.23 | 92.59 | 85.54 | 88.91 | 97.45 | 97.89 | 96.04
12 Layer3 E2 | 94.04 | 91.20 | 86.39 | 88.72 | 96.89 | 97.80 | 95.96

## Slide 19: 五折验证结果 13—17（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
13 Layer3 E3 | 93.93 | 91.69 | 85.37 | 88.37 | 97.11 | 97.70 | 95.95
14 Layer3 E4 | 94.06 | 91.64 | 85.97 | 88.70 | 97.08 | 97.85 | 95.98
15 模糊权重0.5 | 93.90 | 89.46 | 87.91 | 88.67 | 96.13 | 97.74 | 95.77
16 模糊权重0.0 | 92.83 | 89.90 | 83.01 | 86.27 | 96.48 | 96.31 | 93.90
17 RACW | 94.11 | 91.27 | 86.56 | 88.83 | 96.92 | 97.88 | 95.94

## Slide 20: 独立三板结果 01—04（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
01 原版基线 | 92.29 | 86.53 | 86.58 | 86.50 | 94.57 | 97.71 | 95.02
02 Head40-733 | 93.37 | 87.23 | 90.09 | 88.58 | 94.68 | 98.17 | 96.03
03 Head40-333 | 92.96 | 84.99 | 91.53 | 88.13 | 93.53 | 98.13 | 95.86
04 Head40-533 | 93.14 | 86.21 | 90.45 | 88.26 | 94.21 | 98.16 | 95.98

## Slide 21: 独立三板结果 05—08（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
05 733+ACB | 93.32 | 86.93 | 90.18 | 88.50 | 94.57 | 98.20 | 96.03
06 Layer2保深 | 92.80 | 86.99 | 88.02 | 87.46 | 94.71 | 97.86 | 95.46
07 并行stem | 92.75 | 86.55 | 88.56 | 87.44 | 94.42 | 98.03 | 95.77
08 H/W均值+D最大 | 93.26 | 87.78 | 88.83 | 88.27 | 95.04 | 98.13 | 95.95

## Slide 22: 独立三板结果 09—12（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
09 GAP+GMP | 93.06 | 86.37 | 89.91 | 88.08 | 94.32 | 98.18 | 95.90
10 GAP+轴向最大 | 92.83 | 85.93 | 89.55 | 87.69 | 94.14 | 98.02 | 95.68
11 Layer3 E1 | 93.03 | 86.58 | 89.55 | 88.01 | 94.42 | 97.98 | 95.67
12 Layer3 E2 | 93.06 | 86.57 | 89.64 | 88.05 | 94.42 | 98.01 | 95.63

## Slide 23: 独立三板结果 13—17（%）
方法 | Acc | P | R | F1 | Sp | AUC | AP
13 Layer3 E3 | 92.88 | 86.44 | 89.10 | 87.71 | 94.39 | 98.04 | 95.64
14 Layer3 E4 | 92.90 | 86.33 | 89.28 | 87.78 | 94.35 | 97.99 | 95.66
15 模糊权重0.5 | 93.11 | 85.05 | 92.07 | 88.40 | 93.53 | 98.23 | 96.17
16 模糊权重0.0 | 91.23 | 84.94 | 84.50 | 84.62 | 93.92 | 97.21 | 94.44
17 RACW | 93.14 | 86.22 | 90.45 | 88.26 | 94.21 | 98.19 | 96.03

## Slide 24: 原版基线与 Head40-733
  五折 F1：原版基线 87.64%，Head40-733 为 88.86%，提高 1.22 个百分点。
  独立三板 F1：原版基线 86.50%，Head40-733 为 88.58%，提高 2.08 个百分点。
  完整体积与 Head40-733 同为 7×3×3 首层卷积，但输入裁剪和浅层深度步幅都发生变化。
  结果支持整套 Head40 方案优于原版；不能把差异全部归因于裁剪本身。

## Slide 25: 首层卷积及复杂结构
  733 与 533 的五折 F1 为 88.86% 与 88.88%，接近；三板 F1 为 88.58% 与 88.26%。
  GAP+轴向最大池化在五折达到最高 F1 89.27%，三板却降至 87.69%。
  E1～E4 三板 F1 为 87.71%～88.05%，均低于 Head40-733 的 88.58%。
  扩展实验应先与其 533 局部对照比较，再与原版整体基线及 Head40-733 主方法比较。

## Slide 26: 模糊样本的折外预测
533方案 | 清晰正常 | 模糊正常 | 清晰缺陷 | 模糊缺陷
权重1.0 | 2223/2257 | 846/924 | 571/588 | 79/144
权重0.5 | 2221/2257 | 837/924 | 572/588 | 75/144
权重0.0 | 2234/2257 | 835/924 | 571/588 | 43/144
RACW | 2230/2257 | 853/924 | 571/588 | 67/144

## Slide 27: 模糊样本实验的解释
  533 局部对照对清晰缺陷检出 97.11%，对模糊缺陷仅检出 79/144，即 54.86%。
  模糊权重降到 0 后，模糊缺陷只检出 43/144；五折 F1 比 533 局部对照低 2.61 个百分点，三板低 3.64 个百分点。
  权重 0.5 的三板 Recall 从 90.45% 到 92.07%，但 Precision 与 Specificity 下降，属于误报和漏报之间的取舍。
  RACW 对模糊正常多判对 7 个，对模糊缺陷少检出 12 个；整体 F1 未提高。

## Slide 28: Head40-733 的测试板差异
板号 | 样本数 | F1 | 缺陷 Recall | 正常 Specificity
0024 | 130 | 84.02% | 77.30% | 97.42%
0030 | 116 | 77.60% | 80.00% | 89.64%
0031 | 532 | 91.92% | 95.39% | 95.11%

## Slide 29: 板间差异的解释
  0031 样本数最多，合并指标受其影响较大。
  0030 的 F1 和正常特异度较低，需单独核查漏检和误报。

## Slide 30: 下一步：先解决困难样本
  固定原版完整体积模型为整体基线，Head40-733 为 Head40 主方法；533 派生实验保留 533 普通交叉熵作为局部对照。
  汇总五折 OOF 中 144 个模糊缺陷的漏检，结合二维图、三维 Head40 裁剪及预测概率进行人工复核。
  对新增 8 板的 451 个训练缺陷和三板的 222 个测试缺陷，若需要清晰/模糊分组，应先人工补标，不能凭模型错误或来源目录自动指定。

## Slide 31: 下一步：训练与外部验证
  按已有 IDO-GS 方案先完成第一阶段普通 CE 五折训练和逐轮错误统计，再运行 BMM 诊断。
  只有预设结构门和模糊缺陷监督风险门通过，才比较 IDO-GS 与同预算 CE 续训；目前没有正式五折 IDO-GS 结果。
  新增从未参与模型选择的板，尤其纳入复核后的模糊缺陷；固定模型和阈值后报告每板指标与漏检数。
  当前三板已用于多次比较，后续阈值探索不能再称为盲测。

## Slide 32: 报告口径与来源
  本报告只纳入当前 22+3 板协议下、有完整五折验证和三板测试结果的 17 组实验。
  验证结果与三板测试结果分别报告；表中均为 best_loss 五折算术均值。
  OOF 分组统计与五折均值是不同口径，不能混作一个指标。
  小幅差异尚无配对不确定性分析，不宣称统计显著。
  数据、方法和结果依据同目录下的《多板数据集_组会汇报_实验汇总与下一步_2026-09-22.md》及 H 盘多板实验结果。